## Slide 1
● Individual Study · นบส.คค. รุ่นที่ ๘ · กรมทางหลวง
AI × Traffic Engineering
แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
ในงานวิศวกรรมจราจรของกรมทางหลวง
เพื่อยกระดับการบริหารจัดการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการในทุกมิติ — คล่องตัว · ปลอดภัย · เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม · อยู่ร่วมกับประชาชน
เสนอโดย นายพิชากร ศรีจันทร์ทอง · ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ · สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ) กรมทางหลวง

## Slide 2
01
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
วิสัยทัศน์: AI เพื่อแก้ปัญหาจราจรครบ ๔ มิติพร้อมกัน
AI × Traffic Engineering · กรมทางหลวง · นบส.คค. รุ่นที่ ๘
01
🚦 มิติที่ ๑ · คล่องตัว
นำหลักการ Adaptive Traffic Control และ Deep RL มาปรับสัญญาณไฟตามสภาพจริง พร้อมจำลองด้วย PTV VISSIM ก่อนลงทุน
🛡️ มิติที่ ๒ · ปลอดภัย
ใช้ Computer Vision และ Surrogate Safety (FHWA SSAM) ตรวจจับจุดขัดแย้งและผู้ใช้ทางเปราะบาง มุ่งเป้า UN ลดเสียชีวิตครึ่งหนึ่งปี ๒๕๗๓
🌿 มิติที่ ๓ · สิ่งแวดล้อม
เพิ่มเกณฑ์ประเมินมลพิษและการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงด้วย EPA MOVES และ Eco-Adaptive Signal ในทุกการปรับปรุงทางแยก
👥 มิติที่ ๔ · ประชาชน
ออกแบบทางแยกเพื่อผู้ใช้ทางเปราะบาง รับฟังผ่านสายด่วน ๑๕๘๖ และใช้ NLP วิเคราะห์ข้อร้องเรียน ยึดประโยชน์สุขประชาชนเป็นเป้าหมาย

## Slide 3
02
สภาพปัญหาและความท้าทาย
ปัญหาจราจรที่ทางแยกเป็นปัญหาเชิงระบบที่กระทบประชาชนในวงกว้าง
AI × Traffic Engineering · กรมทางหลวง · นบส.คค. รุ่นที่ ๘
02
ความปลอดภัยที่ทางแยก — กว่า 50% ของอุบัติเหตุทางถนนเกิดที่ทางแยก ไทยมีผู้เสียชีวิต ~25.4 คน/แสนประชากร (~18,000 คน/ปี) และ UN ตั้งเป้าลดครึ่งหนึ่งภายในปี 2573
ความคล่องตัว — ทางแยกจำนวนมากยังใช้สัญญาณ Fixed-time / TWSC ให้บริการระดับ LOS E–F ในชั่วโมงเร่งด่วน ขณะที่ Adaptive Traffic Control ลดความล่าช้าได้ 10–40%
สิ่งแวดล้อม — รถติดที่ทางแยกเพิ่ม CO₂ และมลพิษ การใช้สัญญาณไฟอัจฉริยะลด CO₂ ได้ 15–40% และลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 10–15%
การอยู่ร่วมกับประชาชน — ผู้ใช้ทางเปราะบางเสี่ยงสูง โดยมอเตอร์ไซค์คิดเป็น ~84% ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในไทย
การตัดสินใจที่ขาดข้อมูลเชิงระบบ — ยังขาดเครื่องมือประเมินครบทุกมิติพร้อมกัน (MCDA) และขาดการจำลองสถานการณ์ก่อนลงทุน

## Slide 4
03
ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์และนโยบาย
สอดคล้องทุกระดับ — ชาติ · กระทรวง · กรม · สากล
AI × Traffic Engineering · กรมทางหลวง · นบส.คค. รุ่นที่ ๘
03
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) — การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 — หมุดหมายที่ 2 (โครงสร้างพื้นฐานคมนาคม) และหมุดหมายที่ 13 (รัฐบาลที่ทันสมัย)
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566–2570 (DGA)
นโยบายกระทรวงคมนาคม “คมนาคมเพื่อโอกาสประเทศไทย” และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
แผนปฏิบัติราชการกรมทางหลวง และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทางหลวง พ.ศ. 2566–2570
แผนแม่บท MR-MAP 20 ปี และกรอบทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2564–2573 ของ UN
PDPA และ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

## Slide 5
04
กรอบแนวคิด AI ครบ ๔ มิติ
ทุกการปรับปรุงทางแยกต้อง “ดีกว่าทุกมิติพร้อมกัน”
AI × Traffic Engineering · กรมทางหลวง · นบส.คค. รุ่นที่ ๘
04
มิติ | เทคโนโลยี AI / เครื่องมือสนับสนุน | ตัวชี้วัดประจำมิติ
๑. คล่องตัว (Efficiency) | Adaptive Traffic Control · Deep RL · PTV VISSIM · พยากรณ์จราจรช่วงเทศกาล | LOS · Delay · v/c Ratio · เวลาเดินทางเฉลี่ย
๒. ปลอดภัย (Safety) | Computer Vision · Surrogate Safety Measures · FHWA SSAM · วิเคราะห์เชิงพยากรณ์ | จุดขัดแย้ง · อัตราอุบัติเหตุ · TTC · PET
๓. สิ่งแวดล้อม (Environmental) | EPA MOVES · Eco-Adaptive Signal · ลดการเร่ง-เบรกซ้ำ | CO₂ · การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง · NOx, PM
๔. ประชาชน (Community) | ออกแบบเพื่อผู้ใช้ทางเปราะบาง · สายด่วน ๑๕๘๖ · NLP วิเคราะห์ข้อร้องเรียน | ความพึงพอใจ · ความปลอดภัย VRU · ข้อร้องเรียน

## Slide 6
05
ข้อเสนอเชิงนโยบาย ๕ เสาหลัก
จากวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติในกรอบอำนาจผู้บริหารระดับสูง
AI × Traffic Engineering · กรมทางหลวง · นบส.คค. รุ่นที่ ๘
05
1
เสาที่ 1 · บุคลากรวิศวกรรมจราจร
พัฒนาวิศวกรของกรมให้ใช้ PTV VISSIM · FHWA SSAM · EPA MOVES ผ่านสถาบันพัฒนาบุคลากรและสถาบันการศึกษา
2
เสาที่ 2 · กระบวนงานออกแบบทางแยก
ทุกโครงการต้องประเมินครบ ๔ มิติ (MCDA) และจำลองสถานการณ์ก่อนการลงทุน
3
เสาที่ 3 · แพลตฟอร์มและข้อมูล
พัฒนาคลังข้อมูลจราจรจาก Roadnet · สำนักอำนวยความปลอดภัย · สายด่วน ๑๕๘๖ · แอป Highway Traffic
4
เสาที่ 4 · พันธมิตรทางวิชาการ
ร่วมมือกับ สวทช. · NECTEC · สถาบันการศึกษา และองค์กรชั้นนำโลก เช่น U.S. FHWA, Transport for London
5
เสาที่ 5 · ธรรมาภิบาลและความปลอดภัย
กรอบธรรมาภิบาล AI ตาม PDPA และ พ.ร.บ.ไซเบอร์ฯ ยึดหลัก “วิศวกรเป็นผู้รับผิดชอบสุดท้าย”

## Slide 7
06
แผนการนำไปสู่การปฏิบัติ ๓ ระยะ
ตลอด ๕ ปี — วางฐานราก → นำร่อง → เป็นต้นแบบและยั่งยืน
AI × Traffic Engineering · กรมทางหลวง · นบส.คค. รุ่นที่ ๘
06
ระยะ | ช่วงเวลา | กิจกรรมหลักและหน่วยงานเจ้าภาพ
ระยะที่ ๑ วางฐานราก | ๐–๖ เดือน | ตั้งคณะทำงาน AI วิศวกรรมจราจร · กำหนดทางแยกวิกฤตจากข้อมูลอุบัติเหตุและสายด่วน ๑๕๘๖ · อบรม PTV VISSIM, FHWA SSAM, EPA MOVES
ระยะที่ ๒ นำร่อง | ๖–๒๔ เดือน | ปรับปรุงทางแยกวิกฤต ๑๐–๒๐ แห่งด้วยกรอบ ๔ มิติ · นำร่อง ATC และ Computer Vision บน M6/M81 · ติดตาม Before-After Study
ระยะที่ ๓ ต้นแบบ-ยั่งยืน | ๒๔–๖๐ เดือน | ขยาย ATC ทั่วประเทศ · พัฒนา Traffic Digital Twin · บูรณาการข้อมูลกับตำรวจจราจร/กทม. · สร้างมาตรฐานประเมินทางแยก ๔ มิติ

## Slide 8
07
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ที่ทางแยก (Use Case)
Digital Twin Intersection Analysis — เปรียบเทียบก่อน/หลังปรับปรุง
AI × Traffic Engineering · กรมทางหลวง · นบส.คค. รุ่นที่ ๘
07
มิติ | สภาพปัจจุบัน (TWSC) | ทางเลือกที่ปรับปรุง | เปลี่ยนแปลง
คล่องตัว | LOS F · delay 78 วินาที | LOS C · delay 28 วินาที | −64%
ปลอดภัย | อุบัติเหตุ 9.4 ครั้ง/ปี | ~5.6 ครั้ง/ปี · จุดขัดแย้ง −75% | −60%
สิ่งแวดล้อม | CO₂ 240 กก./วัน | CO₂ 120 กก./วัน | −50%
เศรษฐกิจ | (ฐาน) | ประหยัด ~฿800,000/ปี | +800k
ตัวเลขเป็นตัวอย่างเชิงประกอบเพื่อสื่อสารแนวคิด — ผลจริงแต่ละทางแยกแตกต่างตามบริบทพื้นที่ และต้องผ่านการศึกษาเฉพาะกรณีก่อนดำเนินการ · อ้างอิง: raikluay-intersection.pages.dev

## Slide 9
08
กรอบประมาณการงบประมาณเชิงทิศทาง
ค่ากลาง ~๑,๒๐๐ ล้านบาท ตลอด ๕ ปี (รวม VAT ๗% และ Contingency ๑๐–๑๕%)
AI × Traffic Engineering · กรมทางหลวง · นบส.คค. รุ่นที่ ๘
08
ระยะ | ประมาณการงบประมาณ | ขอบเขตหลัก
ระยะที่ ๑ (๐–๖ ด.) | ~๓.๓–๖.๐ ลบ. | ตั้งคณะทำงาน สำรวจข้อมูล ฝึกอบรม จัดทำกรอบธรรมาภิบาล AI
ระยะที่ ๒ (๖–๒๔ ด.) | ~๑๓๐–๔๖๓ ลบ. (กลาง ~๒๘๐) | ปรับปรุงทางแยกนำร่อง ๑๐–๒๐ แห่ง · Adaptive Signal · Computer Vision · งานโยธา ไฟฟ้า สื่อสาร
ระยะที่ ๓ (๒๔–๖๐ ด.) | ~๔๘๕–๑,๔๒๐ ลบ. (กลาง ~๘๐๐) | ขยาย ATC ทั่วประเทศ · Digital Twin · บูรณาการหน่วยงาน · DPIA · ตรวจไซเบอร์
รวม ๕ ปี (แนะนำ) | ~๑,๒๐๐ ล้านบาท | ~0.24% ของงบกรม ๕ ปี (~๕๐๐,๐๐๐ ลบ.) · ~0.20% ของแผน MR-MAP ๕ ปี
หมายเหตุ: เป็นประมาณการเชิงทิศทางเพื่อประกอบการพิจารณานโยบาย มิใช่งบที่อนุมัติแล้ว — ทยอยตั้งงบรายปีเฉลี่ย ~๒๐๐–๓๐๐ ลบ./ปี ตามขั้นตอนกรม/คมนาคม/สำนักงบประมาณ/ครม.

## Slide 10
09
เงื่อนไขสำคัญทางกฎหมายและระเบียบ
ปัจจัยที่ต้องปฏิบัติก่อน–ระหว่าง–หลังการเบิกจ่าย
AI × Traffic Engineering · กรมทางหลวง · นบส.คค. รุ่นที่ ๘
09
เงื่อนไข | กรอบกฎหมาย/ระเบียบ | ผลต่อการดำเนินการ
การขอตั้งงบประมาณ | พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ | ใช้เวลา ~๑๒–๑๘ เดือน · บรรจุในแผนล่วงหน้า
การจัดซื้อจัดจ้าง | พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ | ดำเนินการแบบ e-Bidding / e-Market
คลาวด์ภาครัฐ | นโยบาย Government Cloud · ข้อกำหนด DGA | อาจเพิ่มค่าใช้จ่าย ~๑๐–๒๐%
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | PDPA พ.ศ. ๒๕๖๒ | ต้องจัดทำ DPIA และแต่งตั้ง DPO
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ | พ.ร.บ.ไซเบอร์ฯ · ISO/IEC 27001 · NIST CSF | ตรวจเจาะระบบทุก ๖–๑๒ เดือน
บูรณาการข้ามหน่วยงาน | MOU กับ สตช. · กทม. · หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เตรียมการ ~๓–๖ เดือน

## Slide 11
10
ตัวชี้วัดความสำเร็จเชิงทิศทาง
วัดผลครบทุกมิติ + เศรษฐกิจและบุคลากร
AI × Traffic Engineering · กรมทางหลวง · นบส.คค. รุ่นที่ ๘
10
มิติ | ตัวชี้วัด | ทิศทาง
๑. คล่องตัว | ระดับการให้บริการ (LOS) และความล่าช้าเฉลี่ย | ยกระดับจาก LOS E–F สู่ LOS C–D
๒. ปลอดภัย | จำนวนผู้เสียชีวิตและจุดขัดแย้งที่ทางแยก | มุ่งเป้า UN ลดเสียชีวิตครึ่งหนึ่งปี ๒๕๗๓
๓. สิ่งแวดล้อม | ปริมาณ CO₂ ที่ทางแยก (ตาม EPA MOVES) | ลดลงมีนัยสำคัญ สอดคล้อง Net Zero
๔. ประชาชน | ความพึงพอใจชุมชน และข้อร้องเรียนสายด่วน ๑๕๘๖ | พึงพอใจเพิ่ม · ร้องเรียนลด
เศรษฐกิจ | ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Benefit-Cost Ratio) | ทุกโครงการต้องมีผลตอบแทนชัดเจน
บุคลากร | สัดส่วนวิศวกรที่ผ่านอบรมเครื่องมือมาตรฐานสากล | เพิ่มต่อเนื่องทุกสำนักงานทางหลวง

## Slide 12
11
การบริหารความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง
มาตรการรองรับความเสี่ยงสำคัญ ๔ ด้าน
AI × Traffic Engineering · กรมทางหลวง · นบส.คค. รุ่นที่ ๘
11
📊 คุณภาพข้อมูล
จัดทำบัญชีข้อมูลของกรม และกำหนดผู้รับผิดชอบข้อมูลในแต่ละสำนัก
🔐 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ใช้สถาปัตยกรรมความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
🤝 AI ให้คำตอบผิดพลาด
ยึดหลัก “มนุษย์เป็นผู้ตัดสินใจสุดท้าย” ในทุกการตัดสินใจสำคัญ
🔄 การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
บริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ เริ่มจากผู้สมัครใจ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสำนัก/แขวง

## Slide 13
ผลที่คาดว่าจะได้รับ และบทสรุป
กรมทางหลวงแก้ปัญหาจราจรที่ทางแยกได้อย่างเป็นระบบและครบทุกมิติ — คล่องตัว ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ประชาชน
เข้าใกล้เป้าหมาย UN ลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนครึ่งหนึ่งภายในปี พ.ศ. 2573
ลดการปล่อย CO₂ จากการจราจรอย่างมีนัยสำคัญ และสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริหารงานของกรม
“ทุกทางแยกของกรมทางหลวงในยุคปัญญาประดิษฐ์
ต้องคล่องตัว ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และอยู่ร่วมกับประชาชนได้พร้อมกัน”
“เทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือ ปลายทางที่แท้จริงคือประโยชน์สุขของประชาชนผู้ใช้ทาง”